## Slide 1: 计算机网络基础
计 算 机 网 络
华中科技大学电信学院 2019

## Slide 2: 学习目标
了解计算机网络的定义、发展历史；
理解设计计算机网络的技术需求；
掌握电路交换与分组交换的概念与区别；
理解多路复用、统计多路复用的概念；
理解客户端服务器的通信模式；
掌握层次化计算机网络体系结构的原理，理解网络体系结构中的实体、协议、服务、接口等概念；
掌握层次化计算机网络体系结构的实现机制，理解报文的封装、层次间的多路复用与多路分解等概念；
掌握七层OSI/RM开放系统互联参考模型、各层功能；掌握TCP/IP的四层体系结构，各层功能，与OSI七层结构对比；提出五层的常用的体系结构
掌握主要的网络性能指标，包括带宽、吞吐量、时延、RTT、带宽时延积等，具备计算的能力；
理解基于套接字的网络编程的基本步骤；
Notes: 2

## Slide 3: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
需求分析
网络架构
网络性能
网络编程
  基于套接字
互联网简史
总结

## Slide 4: 什么是网络？
将两个或多个实体连接为在一起的系统
  例如: 交通运输网络, 电网, 邮政, 水务网络, 电话网
计算机网络
  自主计算机的互联集合
  互联网(Internet)：联接计算机网络的计算机网络
-4-
哥尼斯堡七桥问题
Notes: http://baike.baidu.com/view/3487.htm

## Slide 5: 什么是互联网： 系统观点
数以百万计的接入设备: 主机=终端系统
  运行网路应用程序
家庭网络
机构网络
移动网络
全球ISP
区域ISP
路由器
个人电脑
服务器
无线终端
移动手持
有线链接
接入点
路由器： 转发数据包 (数据分组)
通信链路
  光纤、 铜线、 无线电波、卫星
  传输
  传输速率=带宽
Notes: 5

## Slide 6: “有趣”的互联网应用
IP相框
http://www.ceiva.com/
基于网页的烤面包机 +
天气预报机
互联网电话
互联网冰箱
Slingbox: 远程观看
控制有线电视
Tweet-a-watt:
监测能源使用

## Slide 7: 什么是互联网：系统观点
协议：控制发送和接收信息的规范
  例如： TCP, IP, HTTP, Skype, Ethernet
互联网： “网络的网络”
  分层结构
  公共互联网和私有内联网
互联网标准：
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
家庭网络
机构网络
移动网络
全球ISP
区域 ISP
Notes: 7

## Slide 8: 什么是协议？
口头协议：
“现在是什么时间？”
“我有一个问题”
  发出特定的信息
  当接收到信息或发生其它某些事件时采取相应的行动
网络协议：
由机器执行，而不是人
所有的网络交互行为都由网络协议来控制
协议规定了语法、语义、时序。
（重点：语法，语义，时序）
协议定义了格式，网络实体间发送和接收信息的时序及在信息传输和接收过程中需采取的行动
Notes: 8

## Slide 9: 什么是协议？
人类口头协议 vs. 计算机网络协议:
思考: 你能举出其他的口头协议吗?
你好
你好
现在几点钟?
2:00
TCP链接请求
TCP链接响应
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<文件>
时间

## Slide 10: 什么是互联网： 服务观点
通信基础设施支持分布式应用
  Web, VoIP, email, 游戏, 电子商务，文件共享
提供给应用程序的通信服务:
  从源到目的地的可靠数据传输
  尽力而为(不可靠Best effort)的数据传输 （尽力而为服务观点）
Notes: 10
尽力而为服务观点：用网络通信保障信息传输的可靠性。

## Slide 11: 互联网的通信服务模式
客户机/服务器
对等服务架构(P2P)

## Slide 12: 客户机/服务器模式
服务器:
  一直在线的主机
  拥有固定的 IP 地址
  服务器集群
    获得规模服务
客户机:
  与服务器通信
  可能间歇性的连接主机
  可能拥有动态的IP地址
  客户机之间并不直接通信
客户机/服务器

## Slide 13: P2P服务模式
没有一直在线的服务器
任意的端节点之间直接的通信
节点之间间歇性的互相连接，交换IP地址信息
网络规模的扩展性很强，但是很难管理
节点-节点

## Slide 14: 计算机网络 vs 其他通信系统
主要区别是什么?
  通用性
  对特定应用而言并非最优（打电话或传送电视信号），
  能够传送各种不同类型的数据，支持广泛的不断增长的应用
容易混淆的概念
  互联的计算机
    一台服务器 + 多台从属计算机
    一台大型计算机 + 远程终端
  分布式系统
    建立在网络基础之上的软件系统
    用户透明
Notes:     自主的、分散的具有独立功能的计算机，用不同的通信传输媒体连接，按网络协议进行通信，以资源共享为目的

## Slide 15
核心问题
如何构建一个网络
-15-
讨论

## Slide 16: 网络组件
节点: 计算机及为互联的计算机提供数据中继的专用设备
链路: 连接节点的传输媒质
PC
服务器
交换机
网桥
路由器
光纤
同轴电缆
无线链路
-16-
双绞线
Notes: 16

## Slide 17: 网络设计
设计网络，就是将节点通过链路连接起来，使得节点之间可以可靠和有效率地交换信息
设计网络，需要考虑网络架构、协议、应用、接口、管理等多方面的问题
为了便于展开课程内容，在后续课程中采用“系统方法”逐步展开我们的讨论

## Slide 18: 系统方法 (Conceive-Design-Implement-Operate)
  确定研究目标
    通用的计算机网络系统
  进行需求分析
    确定预期的网络特征、功能、性能等
    了解目前可用技术实现手段
  开展系统设计
    体系结构概要设计：组件、模块、接口……
    具体模块详细设计：协议、软件、硬件……
  讨论系统实现
    软件、硬件……
  进行系统测试
    评估系统的功能、性能，并进行优化

## Slide 19: 第1章的内容组织
问题：如何建造一个计算机网络?
系统方法的步骤 | 第 1 章的主要内容
设计目标 | 1.1 网络应用
需求分析 | 1.2 设计需求
系统的设计 | 1.3 网络体系结构
系统的使用 | 1.4 实现网络软件
系统的评估 | 1.5 网络性能
Notes: 需求分析：目前的情况、期望达到的功能及性能等；
设计：架构设计（模块划分、接口设计）；模块设计（协议、软件、硬件）
实现：系统开发，软件编程等等

## Slide 20: 网络设计的驱动力（一）
-20-
Internet上的各种不同应用
  信息分发: WWW, BBS
  资源共享: 文件服务, 数据服务, BT下载
  个人通信: Email, 即时通信, 视频会议
  娱乐: 在线游戏, 视频点播
  …
不同的技术特征
  安全的文件传输: 丢包敏感
  流媒体: 时延敏感
  交互式多媒体应用: 双向
  …
总结
  应用的多样性增加了Internet设计的复杂性

## Slide 21: 网络设计的驱动力（二）
-21-
谁负责开发网络？
  应用程序员、网络设计者、网络提供者
  企业、政府、个人
  …
在哪里构建网络？
  家里, 楼宇, 校园, 省市, 国家, 洲际, 全球
  …

## Slide 22
计算机网络有哪些设计需求？
-22-

## Slide 23: 概述
背景
  核心问题: 构造一个网络
设计需求
  可扩展的连通性
  高性价比的资源共享
  支持通用服务
  可管理性
网络架构
网络性能
网络编程
  基于套接字
  总结

## Slide 24: 设计需求
可扩展的连通性
  提供多个计算机之间的连通性
高性价比的资源共享
  在资源约束条件下保证其通信的有效性
支持通用服务
  确定通用通信模式
  可靠性
  可管理性

## Slide 25: 连通性
节点 (广义)
  主机: 互联的计算机
  节点 (狭义): 中间结点
链路
  点到点链路
  多点访问链路
最简单的方式: 直连 (一条链路)
Notes: 链路大小存在限制，包括能够覆盖的地理距离和所能连接的节点数目

## Slide 26: 连通性
交换网络
  一种基础网络
  两种类型的交换网络 (不局限于计算机网络): 电路交换 vs 分组交换
较复杂的方式: 间接连接 (更多的链路)
云可以用来表示任何类型的网络, 可以是一个最简单的点到点链路，一个多路访问链路或者一个交换网络.
switch
Notes: 每个节点均连到一条或多条点到点链路上，连接至少两条链路的节点负责将一条链路收到的数据转发到另一条链路上。

## Slide 27: 连通性
网络互联
  多个独立的网络（云）相互连接形成互联网
更为复杂的情况: 网络互联 (多个网络)
路由器/网关: 连接两个或多个网络的特殊节点
router

## Slide 28: 连通性
主机和主机的连通性
  (1) 计算机之间的直接连接或间接连接
  (2) 网络节点的识别  寻址
地址
  标识主机或节点的字节串
路由
  如何将报文转发至目的节点
基于目的地址的转发
  单播: 一对一
  多播: 一对多
  广播: 一对所有

## Slide 29: 小结:连通性
  以递归方式定义“网络”
    两个或多个节点通过一条物理链路链接
    或者 两个或多个网络通过一个节点互联
  挑战
    如何为每一个节点分配一个地址?
    如何利用节点地址将报文发给正确的目的节点?

## Slide 30: 可扩展的连通性
问题: 如何计算一个网络的效用？
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…

## Slide 31: 可扩展的连通性
问题: 如何计算一个网络的效用？
  梅特卡夫定律(Metcalfe's Law)
  网络价值将以二次方增长――与成员数量的平方成正比，而成本至多以线性增长。
  凭借经验的大致描述，而不是永恒的物理定律
  局限性
    在有n个成员的通信网络中，每个成员可以与其他成员建立n-1个关系。
    假设所有这些关系具有同等价值
Notes: 案例：系统规模的效用
大象的大小
奶茶为什么嫁给刘强东
http://tech.sina.com.cn/t/2006-08-01/11211064753.shtml
梅特卡夫法则是基于每一个新上网的用户都因为别人的联网而获得了更多的信息交流机会，指出了网络具有极强的外部性和正反馈性：联网的用户越多，网络的价值越大，联网的需求也就越大。这样，我们可以看出梅特卡夫定律指出了从总体上看消费方面存在效用递增，即需求创造了新的需求。
时任美国联邦通信委员会主席的Reed E. Hundt宣称，梅特卡夫定律和摩尔定律“为我们理解因特网提供了最好的根据。”几年后，Marc Andreessen把Web的迅猛发展(譬如AOL的用户群迅速扩大)归功于梅特卡夫定律。
梅特卡夫定律基于这一看法：在有n个成员的通信网络中，每个成员可以与其他成员建立n-1个关系。如果所有这些关系具有同等价值(注意：这是个重要前提)，网络的总价值与n(n–1)即大约n2成正比。

## Slide 32: 设计需求
可扩展的连通性
  提供多个计算机之间的连通性
高性价比的资源共享
  在资源约束条件下保证其通信的有效性
支持通用服务
  确定通用通信模式
  可靠性
  可管理性

## Slide 33: 高性价比的资源共享
建立在连通性基础之上的需求
  所有的主机之间可以同时交换消息
  能够适应突发的计算机通信
  有效且公平的共享有限的网络资源
深入讨论交换网络，研究其资源共享策略
  交换网络
  多路复用技术

## Slide 34: 交换网络和复用技术
没有交换
星状交换
没有复用
链路复用
Notes: 交换：就是存储，转发

## Slide 35: 通信网络的分类
通信网可以根据节点交换信息的方式进行分类:
-35-
通信网络
交换网络
广播网络
电路交换网
分组交换网
数据报网络
虚电路网络

## Slide 36: 交换网络的技术实现
一个基本问题： 数据是如何通过网络进行传输的？
  电路交换： 每次通话需占用专用电路：电话网
  分组交换： 数据通过离散的数据分组进行传输
Notes: 36

## Slide 37: 电路交换
通信终端为每次通话事先预留资源
  链路带宽，交换能力
  专用资源， 不共享
  电路级别(服务质量有保障)的服务
  必须先建立呼叫连接
Notes: 37

## Slide 38: 电路交换
端到端的持续链接
  流经特定的通信路由
  数据报文中不需要目的地址
一旦通信结束, 连接自动断开并释放链路.
38

## Slide 39: 电路交换: 时序图
-39-
数据
主机1
主机2
交换机 1
交换机 2
主机1与交换机1
之间的传播时延
主机2与主机1
之间的传播时延
节点1的处理时延
建立电路
数据传输
释放电路

## Slide 40: 电路交换: 中间节点
-40-
输入链路
输出链路
中间节点
(交换设备)

## Slide 41: 电路交换
网络资源 (例如带宽) 被分成“片”
将资源“分片”分配给每个通话。
资源分片在没有被所属的通话使用时虽然是空闲的却不能共享。
将链路带宽“分片”：
  频分
  时分
  码分
Notes: 41

## Slide 42: 电路交换：多路复用
时分复用
频分复用
42
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S1
S2
S3
时间
时间
频率
S3
S1
S2
f1
f2
f3

## Slide 43: 案例分析
使用电路交换网络，将一个长为640,000 比特的文件从主机A传输到主机B需要多长时间?
  所有的链路带宽均为1.536 Mbps
  每条链路使用时分复用，每秒钟分为24片时隙
  建立端到端电路需要500 毫秒
我们来计算一下!
建立链路时间+文件传输时间
=500毫秒+640000比特/(1.536Mbps/24)

## Slide 44: 电路交换的优点
带宽保证 (服务质量)
  具有可预测的比特率和时延
  适用于时延敏感性应用
通信可靠
  数据包丢失概率低
  数据包按序传送
路由机制简单
  基于时分或频分复用的数据转发
  不需要进行数据包头部的地址识别
数据包结构的额外开销较小
  不需要额外的协议(IP/TCP/UDP)首部
44

## Slide 45: 电路交换的缺点
浪费带宽
  突发流量将造成已建立连接的长时间空闲
受限连接
  当资源不足时无法建立新的连接
  无法向所有人提供 “基本”服务
连接建立时延
  连接建立成功后方能进行通信
  即时较少的数据传送也无法避免数据连接建立时延
网络状态
  网络节点必须保存每一个已建立连接的状态信息
  对节点异常的容错性较差
45

## Slide 46: 分组交换
端到端的数据流被分成数据包
用户A，B的数据包共享网络资源
每个数据包获得全部网络带宽
资源在需要时才被占用
带宽被分成片
专用
资源预留
资源竞争:
总的资源需求可能超过可用资源
拥塞：数据包排队，等待可用链路
存储转发：数据包一次传输一跳的距离
  节点接收到完整的数据包才转发
Notes: 46

## Slide 47: 分组交换网络
数据报文被划分为许多较小的包
  每个数据包均包含识别信息 (源地址/目的地址, 序列号 等等)
数据包在网络中独立传送
  根据数据包中的目的节点地址进行转发
  某一数据流的包可能通过不同的路径传送，节点会临时性地进行数据包存储
47

## Slide 48: 分组交换的原理（一）
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
每一个数据段前面添加上首部构成分组。
数 据
数 据
数 据
报文
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
报文
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 49: 分组交换的原理（二）
H1
A
分组交换网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
注意分组路径的变化！
交换机
主机

## Slide 50: 分组交换: 中间结点
-50-
输入链路
输出链路
中间结点
(交换设备)
内存
拥塞: 如果一个交换设备接收数据包的速率大于发送的速率, 则交换设备的存储空间将消耗殆尽, 部分数据包必须丢弃.

## Slide 51: 分组交换的原理（三）
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据
数 据
数 据
数 据
报文
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 52: 分组交换: 时序图
-52-
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
分组1在交换机2的处理时延
主机1
主机2
交换机1
交换机2
主机1和交换机1
之间的传播时延
分组1在主机1的
传输时间
存储转发策略通过链路并行传输以高效利用链路带宽

## Slide 53: 分组交换：存储转发
需 L/R 秒 将一个 L bits 的数据包传送到速率为R bps的链路
存储转发： 整个数据包需到达路由器后才能被转发到下一条链路
一跳传输数值计算:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
一跳传输时延 = 5 sec
source
R bps
destination
1
2
3
L bits
per packet
R bps
端到端时延 = 2L/R (假设电波传播时延为0)

## Slide 54: 分组交换: 排队时延, 丢包
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
分组队列
等待传输
排队和丢包:
当网络流量的到达速率持续大于链路的传输速率:
  分组排队，等待链路的传输
  当路由器的内存（缓存）溢出，出现丢包

## Slide 55: 分组交换的优势
不存在带宽浪费 (并不一定完全准确)
  在链路空闲时不预留链路资源
多路复用技术
  统计复用
服务
  尽可能建立更多的连接
  不拒绝新用户服务请求
健壮性
  对网络错误及拥塞具有一定的自治愈性
55
Notes: 不存在带宽浪费 (并不一定完全准确)

## Slide 56: 分组交换的缺点
无法保证带宽
  难以支持需要服务质量(QoS)的应用
每个分组的开销
  需要包含源地址和目的地址等信息的首部
复杂的端到端控制
  分组可能丢失、错误以及乱序到达
时延和拥塞
  无拥塞控制，可能导致不确定的时延甚至发生数据包丢弃
56

## Slide 57: 分组交换：统计复用
A
B
C
100 Mb/s
以太网
1.5 Mb/s
D
E
统计复用
数据包排队等待输出链路
统计复用：A和B的数据包顺序没有固定的模式，各自根据需要共享带宽 。
时分复用：在TDM帧中每个主机被分配一个同样大小的时隙。
Notes: 57
电磁1802吴叶赛

## Slide 58: 电路交换 vs 分组交换
-58-
电路交换
  数据传送之前需要在源节点和目的节点之间建立一条特定的电路
  源节点通过该电路向目的节点发送比特流
  案例：电话网
分组交换
  分组: 每一个数据流在给定时间内允许传送的数据块, 每一分组独立转发
  每一个节点接收到一个完整的分组后，将该分组存入临时内存，然后将分组转发至下一节点
  案例：IP数据网

## Slide 59: 三种交换的比较
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放
存储转发策略更加高效
-59-

## Slide 60: 分组交换 vs 电路交换
1 Mb/s 链路
每个用户：
  活跃速率为100 kb/s
  有 10% 的时间处于活跃状态
电路交换：
  可容纳10 个用户
分组交换：
  可容纳35 个用户，同时有超过10 个活跃用户概率小于0.0004
分组交换允许多个用户共享链路资源
N个 用户
1 Mbps 链路
问题: 0.0004是如何得到的？
Notes: 60

## Slide 61: 高性价比的资源共享：小结
  交换技术的选择：分组交换
    更适合计算机通信，传输突发流量的效率较高
  复用技术的选择：统计型复用
    多个用户以分组为粒度共享网络资源（链路和节点）
    每一个交换设备可以为每一个分组调度使用与之相连的物理链路
  挑战
    分组交换中间节点的存储资源耗尽时会导致网络的拥塞
    分组交换难以实现服务质量的保证

## Slide 62: 设计需求
可扩展的连通性
  提供多个计算机之间的连通性
高性价比的资源共享
  在资源约束条件下保证其通信的效率
支持通用服务
  确定通用通信模式
  可靠性
  可管理性

## Slide 63: 支持通用服务
目标 1: 网络支持各种不同的应用
动机 1: 简化目标, 对大多数的应用需求进行分类, 并提供相应的通用服务.
应用1: Host A send a text file in 1Mb size to Host B
应用2: Host A request streaming video from Host B
Host
Host
Host
应用1
Application
Host
Application
Host
应用2
Host A
Host B

## Slide 64: 通用服务
什么是通用服务？
  一些可以被应用重复调用的构件
相同的通信模式
  相同的通信需求
  两种基本通信模式
    请求/响应: 保证源端发送的每一个消息均可以被目的端所接收，且每一个分组仅传送一次.
    消息流: 支持单向和双向传输,且支持不同的延迟特性, 需要保证传送的消息必须按序到达，支持多点播送.

## Slide 65: 通用服务
讨论: 如何实现?
  主机与网络之间的功能分配问题
Host
Host
Host
Channel
Application
Host
Application
Host
Host A
Host B
Host
Host
Host
Channel
Application
Host
Application
Host
Host A
Host B
主机简单, 网络复杂
案例: 电话网络
主机复杂，网络简单

## Slide 66: 支持通用服务
目标 2: 网络在现实网络条件下支持各种不同的应用
动机2: 提供可靠的消息传送, 能够对故障进行分类处理
三类故障
  比特错误 (比特级)
    外部电磁干扰等
  分组丢失 (分组级)
    内存溢出, 或分组出现了不可纠正的比特错误
    如何区分分组是丢失还是延迟到达?
  链路故障/节点当机 (链路/节点级)
    如何区分主机故障还是运行速度慢?
屏蔽部分故障
  使得网络对于应用程序而言具有更强的可靠性

## Slide 67: 小结: 支持通用服务
  不同应用通信的需求可以映射为不同的通用服务模式
  挑战
    设计通用模式以及功能的划分
    克服现实网络中的故障，提供各种不同级别的可靠性保证
互联网广泛应用“尽力服务”模型！

## Slide 68: 设计需求
可扩展的连通性
  提供多个计算机之间的连通性
高性价比的资源共享
  在资源约束条件下保证其通信的效率
支持通用服务
  确定通用通信模式
  可靠性
  可管理性

## Slide 69: 可管理性
网络的可管理性
  如何应对规模的扩展？
  当需要扩大网络来承载更多流量时如何改变？
  当需要支持更多用户时如何配置或者改变？
  当出现问题或者性能下降时如何排除网络故障？
可管理性有时影响了技术竞争的结果
  星形拓扑的以太网 vs. 环形拓扑的令牌环网

## Slide 70: 小结: 设计需求,总结关键性问题
-70-
连通性
  命名: 为每一个节点定义一个地址
  路由: 将消息沿正确的路径转发至目的节点
  高性价比的资源共享
  联网: 分组交换网
  资源分配: 保证流的公平性, 拥塞控制
  支持通用服务
  设计通用模式: 传输协议
  质量保证: 针对不同级别的故障提供可靠性保证
  可管理性

## Slide 71
命名?
路由?
分组交换?
资源分配?
通用服务模式?
不同层次的可靠性?
如何设计网络?

## Slide 72
为了应对网络设计的复杂性，网络设计人员需要开发通用的设计蓝图
  即 网络体系架构 network architecture
  用来指导不同网络的设计和实现的细节

## Slide 73: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
设计需求
  可扩展的连通性
  高性价比的资源共享
  支持通用服务
  可管理性
网络架构
  分层与协议
  互联网体系结构
网络性能
网络编程
  基于套接字
  互联网简史
  总结

## Slide 74: 网络体系结构
网络系统的本质
  异构性
    链路: 有线, 无线, 光
    交换: 电路, 数据报, 虚电路
    主机: PC, 服务器, …
  不同的应用
    FTP, Web, Email, media, …
为了应对网络的复杂性, 网络设计者制定了通用的蓝图
  通常称为 网络体系结构
  用以指导网络的设计与实现

## Slide 75: 网络体系结构
体系结构(Architecture)不是实现(Implementation)
  体系结构是抽象的，而实现则是具体的
体系结构关注如何“组织”实现
体系结构是网络的模块化设计
  不同的模块如何组织?
  不同的模块之间如何交互?

## Slide 76: 模块化设计方法
描述
  将整个系统划分为许多较小的更为简单的不同功能模块, 模块之间通过接口之间相互关联

## Slide 77: 为何需要分层？
新的应用需要支持现有的所有传输媒质
  增加一个新的应用需要O(m)次工作, m = 传输媒质的数量
新的传输媒质需要对现有的所有应用进行修改
  增加一种新的传输媒质需要O(a)次工作, a = 应用的数量
整个系统需要O(ma)次工作  工作繁杂，工作量大
SMTP
SSH
FTP
Packet
radio
Coaxial
cable
Fiber
optic
应用程序
传输媒质
HTTP

## Slide 78: 为何需要分层？
解决方法: 增加一个中间层提供各种不同网络技术的抽象
  增加应用或传输媒质需要O(1)次工作
  增加中间层次是计算机科学领域的一种常用技术
SMTP
SSH
NFS
802.11
LAN
Coaxial
cable
Fiber
optic
应用
传输媒介
HTTP
中间层次

## Slide 79: 分层的架构设计方法
分层(Layering)
  模块化的一种特殊形式
  将一个网络系统看作一系列实体的集合， 一个实体提供的服务完全基于更底层实体所提供的服务
优点
  模块化、重用、功能抽象
缺点
  效率可能较低

## Slide 80: 分层结构中的一些基本概念
实体(Entity)
  定义: 构成网络系统各个层次的抽象对象
    任何可发送或接收信息的硬件或软件进程，多数情况下指某个特定的模块
  向高层提供服务
  通过调用底层实体提供的服务与远程计算机的对等实体进行通信

## Slide 81: 分层结构中的一些基本概念
协议(Protocol)
  定义: 两个或多个网络对等实体之间通信所需遵从的特定规则
  端到端通信: 协议的主要部分
  向上层实体提供服务
协议三要素
  语法 数据与控制信息的结构或格式 。
  语义 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
  同步 事件实现顺序的详细说明。
Friendly greeting
Muttered reply
Destination?
HUST
See you

## Slide 82: 分层结构中的一些基本概念
实体的接口(Interface)
  垂直 (向上): 服务接口
  水平 (对端): 与远程计算机对等实体的对等接口

## Slide 83: 分层结构中的一些基本概念
实体、协议、服务
协 议
交换原语
交换原语
服 务 用 户
提 供 服 务
服 务 提 供 者
第 n 层
第 n + 1 层
服 务 用 户
服务访问点
服务访问点

## Slide 84: 案例：一个分层的网络
同一层次内可以具有不同的实现实体

## Slide 85: 两个计算机交换文件
文件传送模块
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
案例：分层和协议

## Slide 86: 再设计一个通信服务模块
文件传送模块
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块
案例：分层和协议

## Slide 87: 再设计一个网络接入模块
文件传送模块
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
通信网络
网络
接口
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。
案例：分层和协议

## Slide 88: 案例：一个分层的网络
  RRP = request/reply protocol
  MSP = message stream protocol
  HHP = host to host protocol
File Application
Digital library application
Video application

## Slide 89: 分层的协议图
问题1. 如何在不同层次之间共享信息 ?
问题2. 如何在同一层内共享信息 ?

## Slide 90: 解决方案1. 封装(Encapsulation)
为什么要封装?
  通过封装, 协议实体可以在分组中携带信息通告对等实体如何处理收到的分组
示例
  首部/尾部的加载及分离
  透明传输
    某些特定应用需要进行分组的压缩/解压缩, 加密/解密
Header
Data
Trailer

## Slide 91: 解决方案1. 封装
  RRP = request/reply protocol
  MSP = message stream protocol
  HHP = host to host protocol

## Slide 92: 解决方案2. 复用与解复用
复用(Multiplexing)来自源节点不同高层实体的数据，将数据解复用(Demultiplexing)至目的节点对应的高层实体
需要能够区别数据所属的高层实体
- 利用解多路复用密钥
各种不同类型的解多路复用密钥

## Slide 93: 解决方案2. 复用与解复用
  RRP = request/reply protocol
  MSP = message stream protocol
  HHP = host to host protocol
多路复用
解多路复用

## Slide 94: 复用与解复用
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
P1
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
P2
P3
P4
P1
主机 1
主机 2
主机 3
= 进程
= socket
把收到的报文传送到正确的socket
在接收端主机解复用:
从多个socket得到数据，并添
加头部信息 (后面的分用会用到)
在发送端主机采用复用:

## Slide 95: 分层的设计方法：小结
分层的方法有助于厘清复杂系统各组件的交互
分层的实现：封装、复用与解复用
沿着分层的系统架构设计思路，出现ISO/OSI协议参考模型
  ISO: International Standard Organization 国际标准化组织
  OSI: Open Systems Interconnection 开放系统互联

## Slide 96: OSI 体系结构
-96-
OSI 参考模型
  OSI – 开放式系统互联
  由 ISO (国际标准化组织) 制定
  最早开始于1978
  目标: 通用的开放式标准
  仅仅是参考模型
  示例:“X dot” 系列: X.25, X.400, X.500

## Slide 97: OSI七层模型
-97-
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
传输媒质
主机
中间节点
主机
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: OSI七层模型要记；从上到下分别为应用层，表示层，会话层，传输层，网络层，数据链路层，物理层

## Slide 98: OSI七层模型各层功能定义
-98-
应用层
  向终端用户提供各类应用服务, 例如: ftp, telnet
表示层
  数据结构表示, 数据格式转换(加密、压缩)
会话层
  提供会话管理, 接入控制, 数据传输同步等
传输层
  实现终端进程之间的逻辑信道
网络层
  处理分组交换网络中的路由选择
数据链路层
  收集比特流组合成帧
物理层
  处理通信链路上的原始比特流传输
比特
帧
分组
消息

## Slide 99: OSI七层模型
一个层只能与临近一层进行交互
  否则称为跨层(cross-layer)
每个层次可以在数据的前后追加本层附加的数据
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

## Slide 100: OSI模型的应用
3
3
7
6
5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
1
1
4
3
2
1
4
3
2
1
3
repeater
bridge
(e.g. 802 MAC)
router
physical
data link
network
4
3
2
1
4
3
2
1
2
2
gateway
. . .
2
2
1
1
1
1
描述不同网络设备的功能

## Slide 101: 网络体系架构的五层模型
-101-
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
传输媒质
主机
中间节点
主机
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
七层模型的上三层中的会话层和表示层在实际中应用较少，因此
网络研究和网络工程中常用上述的五层模型
Notes: 实际上，在TCP/IP协议中，一般认为是四层结构。从上到下分别为应用层，传输层，网络层和网络接口层。石坚老师说，只有我们在学习这门课程的时候才学成五层结构。将网络接口层细分为数据链路层和物理层。

## Slide 102: 案例: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU

## Slide 103: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 104: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 105: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 106: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 107: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
应用层(application layer)
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
计算机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
计算机 2

## Slide 108: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 109: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 110: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 111: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 112: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 113: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 114: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 115: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
计算机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 116: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 117: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层

## Slide 118: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 119: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 120: 案例:计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 121: Demo
-121-
Message Segmentation
http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/message/messagesegmentation.html

## Slide 122: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
设计需求
  可扩展的连通性
  高性价比的资源共享
  支持通用服务
  可管理性
网络架构
  分层与协议
  互联网体系结构
网络性能
网络编程
  基于套接字
  互联网简史
  总结

## Slide 123: 互联网体系结构
Internet
  全球范围, 通用的, 支持异构技术, 公众的, 支持各种不同应用的计算机网络
  由 ARPANET演变形成
  由研究团体开发
  标准 – IETF(因特网工程任务组)
TCP/IP 协议的发明者
Robert Kahn
Vinton Cerf
D. D. Clark
我们拒绝国王、总统和选举。我们信奉的是大体上的一致意见和可运行的代码。
Notes: The phrase, "We reject: kings, presidents, and voting. We believe in: rough consensus and running code," was coined by David Clark in 1992.
A. L. Russell, "'Rough Consensus and Running Code' and the Internet-OSI Standards War," in IEEE Annals of the History of Computing, vol. 28, no. 3, pp. 48-61, July-Sept. 2006.

## Slide 124: 互联网体系结构
应用层
传输层
  进程与进程之间的消息传输, 两个主要的协议:
  TCP (Transmission Control Protocol)
  UDP (User Datagram Protocol)
IP层
  主机到主机的数据分组传输
  唯一协议: IP
网络接入层
  没有指定该层的实际细节
  可以是任意一种底层网络

## Slide 125: 互联网协议栈
UDP
TCP
Data Link
Physical
Applications
The Hourglass Model
Waist
细腰的设计增强了IP协议的适应性
FTP
HTTP
TFTP
NV
TCP
UDP
IP
NET1
NET2
NETn
…

## Slide 126: 互联网体系结构的特点
-126-
沙漏形状: 顶部和底部宽, 中间窄
  IP协议是焦点
未严格的划分层次
  应用可以跨过定义的运输层直接使用IP或一个底层网络
  不存在实际的参考模型
强调协议的实现
  依网络服务所需的各项功能为主线来刻画功能之间的关系
email WWW phone...
copper fiber radio...
SMTP HTTP RTP...
TCP UDP…
IP
Ethernet PPP…
CSMA async SDH...

## Slide 127: OSI模型 vs. 互联网体系结构
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Internet
Network
Access
Transport
Application
IP
LAN
Packet
radio
TCP
UDP
Telnet
FTP
DNS
ISO OSI network architecture
(7-layer Reference model)
Internet Architecture
(4-layer TCP/IP protocol stacks)
ISO-OSI model
  网络互联的理论模型
TCP/IP model
  事实的工业标准
比较: (1) 设计动机； (2)分层结构； (3)协议实现 (4) 概念定义
Notes: (1)设计动机：OSI参考模型是1974年ISO标准组织提出了网络体系架构与协议发展的标准，其将网络按照功能划分为7 层，建议实践中由一个或者多个协议实现特定层的功能。TCP/IP协议族在发展初期并没有参考模型，经过1974 年至1988年间学术界的整理，在现行TCP/IP 协议基础上提出了TCP/IP网络的体系架构（也称为互联网体系架构、TCP/IP参考模型等）。
(2)分层结构：OSI参考模型和TCP/IP网络体系架构虽然均采用了层次结构，但是在层次划分与协议内容上存在很大差异。OSI 参考模型分为7 层，而TCP/IP体系架构分为4 层。从功能角度来看，TCP/IP体系架构的应用层与OSI 参考模型的应用层、表示层、会话层对应；TCP/IP体系架构的传输层与OSI 参考模型的传输层对应；TCP/IP体系架构的网际层与OSI 参考模型的网络层对应；TCP/IP体系架构的网络接入层与OSI 参考模型的数据链路层和物理层对应。值得注意的是，TCP/IP 各层次之间的调用关系并不严格遵循分层概念，某些应用可以直接使用IP层甚至直接使用最底层的网络接口层。
(3)协议实现：OSI参考模型是为了实现开放系统环境中互连性、互操作性以及应用可移植性而提出的一个概念型框架，模型详细说明了各层之间的相互关系以及所提供的服务，并不涉及具体的实现方法。TCP/IP体系架构是在现行Internet的TCP/IP协议基础上做出的一种概念性描述，其每一层都有具体的协议实现。TCP/IP协议图中呈现顶部宽、中间窄、底部宽的沙漏形状，IP协议是互联网体系架构的焦点，IP之上可以有多个传输协议，IP之下也允许有不同的网络技术。每一个在互联网体系架构上采用的正式协议都需要有一个该协议的典型实现。
(4)概念定义：为了便于标准化，OSI参考模型中明确给出了“服务”、“协议”、“接口”的概念。而TCP/IP体系架构并没有给出服务、协议和接口等定义。

## Slide 128: 小结: 互联网设计原则 (I)
-128-
email WWW phone...
copper fiber radio...
SMTP HTTP RTP...
TCP UDP…
IP
Ethernet PPP…
CSMA async SDH...
沙漏的细腰代表最小的、经过精心挑选的通用功能集合, 它允许高层应用和底层通信技术并存, 共享各种功能, 并快速发展.
沙漏模型是Internet能够快速适应用户新应用需求和网络技术更新的关键.
沙漏设计原则

## Slide 129: 小结: 互联网设计原则 (II)
-129-
``Simple Core and Complex Host’’ Philosophy

## Slide 130: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
需求分析
网络架构
网络性能
网络编程
  基于套接字
互联网简史
总结

## Slide 131: 链路带宽
-131-
原始定义: 信号的频带宽度, 用 Hertz (Hz) 表示
网络定义: 一段特定的时间内网络所能传送的比特数, 用bits per second (bps)表示
(a) bits transmitted at 1 Mbps (each bit 1 μs wide)
(b) bits transmitted at 2 Mbps (each bit 0.5 μs wide)

## Slide 132: 丢包和时延是如何发生的?
数据包在路由器缓冲区中排队
数据包到达的比率超出了输出链路的容量
数据包排队, 等待处理
A
B
数据包正在发送 (时延)
数据包排队 (时延)
空(可用)缓冲区：如果没有空缓冲区那么到达
的数据包将丢弃(丢包)
Notes: 132

## Slide 133: Demo
-133-
Queuing and Loss
http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/queuing/queuing.html

## Slide 134: 分组交换网中时延的四个来源
1. 节点处理时延
  检查位错误
  确定输出链路
A
B
传播
发送
节点
处理
排队
2. 排队时延
  在输出链路等待数据发送的时间
  取决于路由器的拥塞状况
Notes: 134

## Slide 135: 分组交换中的时延
3. 传输时延:
  R=链路带宽 (bps)
  L=数据包长度 (bits)
  传输所需时间 = L/R
4. 传播时延:
  d = 物理链路长度
  s = 在介质中的传播速度(~2x108 米/秒)
  传播时延 = d/s
注意: s 和 R 是不相同的量!
A
B
传播
传输
节点
处理
排队
Notes: 135

## Slide 136: 网络性能：端到端时延
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在队列中产生
处理时延
数据
从结点 A 向结点 B 发送数据
链路
定义: 将报文从网络的一端传到另一端所需花费的时间
输入端口交换到输出端口产生处理时延

## Slide 137: 时延与带宽：车队比喻
车以100公里/小时的速度“传播”
收费站12秒服务一辆车 (发送时延)
车~比特; 车队 ~ 数据包
问: 车队到达第二个收费站需要多久？
整个车队通过收费站所需时间= 12*10 = 120 秒
最后一辆车从第一个收费站“传播”到第二个收费站所需时间= 100km/(100km/hr)= 1 hr
答: 62 分钟
收费站
收费站
十辆车
的车队
100 km
100 km
Notes: 137

## Slide 138: 时延与带宽：车队比喻
车现在以1000公里/小时的速度“传播”
收费站服务一辆车现需1分钟
问:第一个收费站在服务完所有车之前是否有车达到第二个收费站？
是的可以! 7 分钟后, 第一辆车到达第二个收费站而这时还有3辆车在第一个收费站
数据包中的第一个比特可以在第一个路由器发送完全部数据之前到达第二个路由器!
收费站
收费站
十辆车
的车队
100 km
100 km
Notes: 138

## Slide 139: Demo
-139-
Transmission versus Propagation Delay
http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/transmission/delay.html

## Slide 140: 时延带宽积
-140-
等效于第一个比特到达接收方之间发送方可以发送的比特数
  网络中保持的比特数
发送方在接收到对方的确认前能够发完2倍的时延和带宽积的数据
  RTT x 带宽

## Slide 141: 网络性能: 吞吐量
吞吐量: 发送者与接收者之间比特交换的速率 (比特/单位时间)
  瞬时: 在给定时间点的速率
  平均: 在较长一段时间内的速率
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
管道以速率Rs 比特/秒运送流体
管道以速率Rc 比特/秒运送流体
服务器向管道里发送比特(流体)
Notes: 定义: 一段特定的时间内网络所能传送的比特数, 用来表示网络的测量性能
说明:
  由于各种实现效率的原因, 一对用10Mbps带宽链路连接的节点对的吞吐量可能只能达到2Mbps.

## Slide 142: 吞吐量 (2)
Rs < Rc 平均端到端的吞吐量是多少?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc 平均端到端的吞吐量是多少?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
端到端的链路制约端到端的吞吐量
链路瓶颈

## Slide 143: 吞吐量: 网络场景
10 条链接(公平的) 共享骨干瓶颈链路 R 比特/秒
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
每个链接的端到端吞吐量: 最小值(Rc,Rs,R/10)
实际上: Rc 或 Rs 往往是瓶颈

## Slide 144: 应用性能需求
-144-
不同的应用带宽需求
  平均速率及突发流量
  示例: 压缩的视频流
速率变化带来的问题
  拥塞
  内存溢出导致的数据包丢弃
速率变化问题的解决方案
  用峰值速率和持续时间描述突发流量
  优化设计/合理分配内存容量

## Slide 145: 应用性能需求
-145-
时延抖动
  抖动: 时延的变化
  抖动主要产生于变化的队列时延
时延抖动的影响
  流媒体播放不平滑 (特别是多媒体应用)
广播应用的解决方案
  在接收方进行缓存
交互式流媒体应用的解决方案?

## Slide 146: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
需求分析
网络架构
网络性能
网络编程
  基于套接字
互联网简史
总结

## Slide 147: 套接字编程
Socket API
1981年在BSD4.1 UNIX中提出
应用程序可以自由的使用该协议
客户机/服务器模型
通过socket API实现两种传输服务:
  不可靠数据报
  可靠的，面向字节流的数据报
一个本地的，
应用程序创建的，
操作系统控制的接口。
通过该接口
应用进程可以
从另一个应用进程
发送或者接收消息
socket
目标: 学习如何建立客户机/服务器应用程序，使用套接字进行通信
-147-

## Slide 148: 套接字编程
目标: 学习如何建立客户机/服务器应用程序，使用套接字进行通信
套接字(socket): 应用进程之间的接口，实现端到端的传输协议
Internet
由操作
系统控制
由应用
开发者
控制
传输层
应用层
物理层
数据链路层
网络层
进程
传输层
应用层
物理层
数据链路层
网络层
进程
套接字

## Slide 149: 套接字编程
  Socket API类别
  PF_INET : 用于互联网编程
  PF_UNIX: 用于Unix 管道编程
  PF_PACKET:直接访问网络接口 (i.e, 绕过TCP / IP协议栈)
  两种基本socket API分别支持两种传输服务:
  SOCK_STREAM: 可靠的，字节流服务 (TCP)
  SOCK_DGRAM: 非可靠的数据报服务 (UDP)
  应用案例:
客户端从键盘读取一行字符（数据）并将该数据发送到服务器；
服务器接收数据后并显示在屏幕上。

## Slide 150: TCP套接字编程
服务器做好准备
服务器进程必须首先运行
服务器必须先创建socket等待处理客户端的连接请求
客户机与服务器的联系
创建客户端本地的TCP socket
指明服务器进程的IP地址和端口号
当客户端创建socket后：客户端的TCP socket与服务器TCP socket建立连接
服务器收到客户端连接请求后，创建新的socket用来与客户端通信
  允许服务器同时与多个客户端通信
  源端口号用来识别客户端
TCP协议提供了客户端和服务器
之间可靠的，按次序的字节流传输
应用程序的观点
-150-

## Slide 151: TCP套接字编程
客户机-服务器程序示例:
1) 客户机从标准输入中读取信息, 通过socket向服务器发送;
2) 服务器从socket中读取消息;
3) 服务器将消息显示在屏幕上。
-151-

## Slide 152: 示例: C客户端 (TCP)
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#define SERVER_PORT 5432
#define MAX_LINE 256
int main(int argc, char * argv[])
{
FILE *fp;
struct hostent *hp;
struct sockaddr_in sin;
char *host;
char buf[MAX_LINE];
int s;
int len;
if (argc==2) {
host = argv[1];
}
else {
fprintf(stderr, "usage: simplex-talk host\n");
exit(1);
}
Socket编程库文件
程序参数处理

## Slide 153: 示例: C客户端 (TCP)
/* translate host name into peer’s IP address */
hp = gethostbyname(host);
if (!hp) {
fprintf(stderr, "simplex-talk: unknown host: %s\n", host);
exit(1);
}
/* build address data structure */
bzero((char *)&sin, sizeof(sin));
sin.sin_family = AF_INET;
bcopy(hp->h_addr, (char *)&sin.sin_addr, hp->h_length);
sin.sin_port = htons(SERVER_PORT);
/* active open */
if ((s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
perror("simplex-talk: socket");
exit(1);
}
if (connect(s, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0) {
perror("simplex-talk: connect");
close(s);
exit(1);
}
/* main loop: get and send lines of text */
while (fgets(buf, sizeof(buf), stdin)) {
buf[MAX_LINE-1] = ’\0’;
len = strlen(buf) + 1;
send(s, buf, len, 0);
}
}
域名/IP转换
创建
客户端socket,
从屏幕读取
字符串
参数初始化
连接服务器

## Slide 154: 示例: C服务器(TCP)
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#define SERVER_PORT 5432
#define MAX_PENDING 5
#define MAX_LINE 256
int main()
{
struct sockaddr_in sin;
char buf[MAX_LINE];
int len;
int s, new_s;
/* build address data structure */
bzero((char *)&sin, sizeof(sin));
sin.sin_family = AF_INET;
sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
sin.sin_port = htons(SERVER_PORT);
/* setup passive open */
if ((s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
perror("simplex-talk: socket");
exit(1);
}
在端口5432创建
欢迎 socket
Socket编程库文件

## Slide 155: 示例: C服务器(TCP)
if ((bind(s, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin))) < 0) {
perror("simplex-talk: bind");
exit(1);
}
listen(s, MAX_PENDING);
/* wait for connection, then receive and print text */
while(1) {
if ((new_s = accept(s, (struct sockaddr *)&sin, &len)) < 0) {
perror("simplex-talk: accept");
exit(1);
}
while (len = recv(new_s, buf, sizeof(buf), 0))
fputs(buf, stdout);
close(new_s);
}
}
服务socket等待
客户端连接
创建服务客户端的
Socket，并读取信息
服务器将信息
显示在屏幕上
while循环结束，
等待另外的客户
端连接

## Slide 156: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
需求分析
网络架构
网络性能
网络编程
  基于套接字
互联网简史
总结

## Slide 157: 互联网的成长！
Courtesy to Prof. Jim Kurose
Notes: 200,000,000 million hosts (but how to measure this is a research project)

## Slide 158: 互联网时间线
1960
1970
1980
1990
2000
2010
theory
university
prototypes
production use
in research
commercial
early residential
broadband
home
email
ftp
DNS
RIP
UDP
TCP
SMTP
SNMP
finger
ATM
BGP, OSPF
Mbone
IPsec
HTTP
HTML
RTP
100 kb/s
1 Mb/s
10 Mb/s
XML
OWL
SIP
Jabber
100 Mb/s
1 Gb/s
port
speeds
Internet
protocols
queuing
architecture
routing
cong. control
DQDB, ATM
QoS
VoD
p2p
ad-hoc
sensor

## Slide 159: 成熟的网络协议
1970
1980
1990
2000
ip
tcp
udp
telnet
ftp
http
dns
rip
is-is
ospf
bgp
snmp
eth
rsvp
rtp
atm
q2931
2010
~ 700 new
RFCs
~ 400 new
~ 1,600 new
ntp
sip
~ 3,100 new
2020
~ 2,945 new
RFC1: 7 April 1969
RFC8649: Sep. 2019
RFC2598: June 1999
RFC5704: Nov. 2009
Courtesy to Prof. Jim Kurose
Notes: 159
Ethereal: 385 protocols understood

## Slide 160: 互联网简史
1961: Kleinrock – 利用排队论分析了分组交换的效率
1964: Baran - 在军用网中使用分组交换技术
1967: 提出ARPAnet网络构想
1969: 运行第一个ARPAnet分组交换网节点
1972:
  ARPAnet 公开示范
  NCP (网络控制协议) 第一个端到端协议
  第一个 e-mail 程序
  ARPAnet 拥有 15 个结点
1961-1972: 早期的分组交换
1961: Kleinrock - queueing theory shows effectiveness of packet-switching
1964: Paul Baran- packet-switching in military nets
1967: Lawrence Roberts: 宣布 ARPAnet 计划,
资金来源于国防部的高级研究规划局
Notes: 160

## Slide 161: 互联网简史
1970: 在夏威创建ALOHAnet 卫星网络
1974: Cerf 和Kahn 提出互联网络体系架构
1976: 在Xerox PARC构建第一个以太网
70年到后期: 专用网络： DECnet, SNA, XNA
70年代后期: 交换固定长度的数据包 (ATM 先驱)
1979: ARPAnet拥有200个结点
Cerf 和 Kahn 的互联网原则定义了如今的因特网架构:
  简单、自治、网络互连无需自治区域内部的改变
  尽最大努力交付服务
  全球互联的路由器
  分布式控制
1972-1980: 互联网络, 新的和专用网
1972: Robert Kahn - ARPAnet public demonstration
1973: Robert Kahn and Vinton Cerf : Transmission Control Protocol (TCP)
Notes: 161

## Slide 162: 互联网简史（70s年代）
Kahn明确提出了现行Internet的基本架构原则
"open network architecture”
  简约, 自治: 网络能够独立运行, 与其他网络互联时不需要调整;
  尽最大努力服务: 互联网应当提供尽最大努力的端到端服务. 如果要求保证通信可靠性, 发送方有责任对丢失的报文进行重传;
  无状态路由设备: 互联网中的路由设备不会为任何链接维护状态信息
  分散控制: 互联网中无法实现中央控制.
ACM Turing Award 2004
The Matrix Reloaded (2003)

## Slide 163: 互联网简史
1983: 部署 TCP/IP
1982:smtp
1983: DNS
1985: ftp
1988: TCP 拥塞控制
新的国家级网络: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 个主机与互联网连接
1980-1990: 协议不断完善, 网络逐渐普及
V. Paxson: TCP
Van Paxson, Measurements and Analysis of End-to-End Internet Dynamics,
University of California, Berkeley, Ph.D. thesis, 1997
Notes: 163

## Slide 164: 互联网简史
90年代初: ARPAnet 退役
1991: NSF 限制NSFnet的商业应用，(NSFnet于1995年退役)
90年代初: Web应用
  超文本 [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, Netscape
  90年代后期: Web应用商业化
90年代后期:
新兴应用: 即时通讯, P2P 文件共享
网络安全凸显重要性
至少 5千万主机, 1亿多用户
骨干链路速率达Gbps 级
90年代至今: 网络商业化，Web应用及其它网络新应用层出不穷
Notes: 164

## Slide 165: 互联网简史（90s年代）
1995
1996
1999
2001

## Slide 166: 互联网简史
2000年至2005年:
IP电话，IP视频
P2P 应用: BitTorrent (文件共享), Skype (网络电话), PPLive (网络电视)
更多应用：YouTube, 网络游戏, 微博
无线, 移动应用
Notes: 166

## Slide 167
2005-现在
~7.5亿主机
  智能手机和平板
宽带接入的大规模部署
高速无线接入的普及
在线社交网络的蓬勃发展:
  Facebook: 10亿用户
服务运营商 (Google, Microsoft)建设自己的私有网络
  绕过公共互联网，为用户提供 “快速”网络接入访问其搜索、邮件等服务
电子商务, 大学、企业通过云平台提供服务 (eg, Amazon EC2)
互联网简史

## Slide 168: 互联网拓扑
Notes: 第一章28-29页，我个人的理解是，给出了2009年的IPv4和IPv6网络的拓扑结构，说明目前互联网的规模很大，而且存在一定规律，某些节点的链接度特别大，有些文献指出互联网节点的度规律符合幂律分布。另一方面，IPv6虽然推出了很久，很目前的IPv6网络规模仍然很小。说明互联网架构创新的难度很大。
Ipv6在中国获得了很大发展，但互联网的话语权在欧美。当欧美丧失了IPv6的研发主导权，不再按照IPv6的技术路线发展互联网架构，而采取其他的发展路径。掌握核心技术话语权的重要性

## Slide 169: Google数据中心
Estimated cost of data center: $600M
Spent $2.4B in 2007 on new data centers
Each data center: 50-100 megawatts of power
Notes: 互联网行业已经成为重资产、重能耗的产业

## Slide 170: Google数据中心
Notes: Software defined Network for Google’s data centers
第29页，给出了目前互联网的热点应用，以Google的数据中心为代表。数据中心有大量服务器，这是一种网络集中化的表现。而且，Google现在已经通过私有链路连接他们自己的数据中心，仅仅传输Google自己的流量，这同传统的公共互联网有较大不同。此外，Google引入的软件定义网络技术管理其数据中心的流量控制，取得很好的效果。跨洋光纤链路可达利用率95%以上。

## Slide 171: 中国互联网
一个朝阳行业
  起步于模仿，逐步独立创新
    Yahoo(1994), 新浪(1998)
    Amazon(1995), 京东(2004)
    eBay(1995), 淘宝(2003)
    ICQ(1996), QICQ(1999), QQ(2000), 微信(2011)
    Google(1998), 百度(2000)
    Paypal(1998), 支付宝(2003)
    BitTorrent(2003), 迅雷(2003)
    Facebook(2004), 人人网(2009),
    YouTube(2005), 土豆网(2005), 优酷网(2006)，抖音(2016)
    Groupon(2008), 美团(2010)
    ……

## Slide 172: 中国互联网
一个朝阳行业
  拥有全球最多的网民数量，6.5亿
  拥有全球领先的互联网公司，BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) > 市值3000亿美元
  开始出现我国自主的互联网创新产品
    迅雷
    旺旺
    支付宝
    余额宝
    小米
    微信
    ……

## Slide 173: 提纲
背景
  核心问题: 构造一个网络
需求分析
网络架构
网络性能
网络编程
  基于套接字
互联网简史
总结

## Slide 174: 需求分析
-174-
我们从网络中期望得到什么?
需求 1: 可扩展的连通性
  由节点和链路组成的嵌套互联
需求 2: 高性价比的连通性
  通过统计多路复用方式共享硬件资源
  产生分组交换技术
需求 3: 提供进程到进程的通信服务
需求 4: 网络容易管理

## Slide 175: 系统设计
-175-
网络设计的蓝图是什么?
协议
  向高层实体提供通信服务
  定义与对等实体之间交换信息的格式与含义
分层体系结构
  OSI体系结构
  Internet体系结构
  如何评价网络性能?
带宽、时延、时延带宽积、吞吐量

## Slide 176: 课程内容的组织
-176-
第 1 章: 概述
问题: 如何构造一个网络
第 2 章: 直连网络
问题: 物理上相连的主机
第 3 章:网络互联
问题: 并非所有的网络都是直连的
第 4 章: 高级网络互联
问题: 存在多个网络
第 5 章: 端到端协议
问题: 进程间通信
第 6 章: 拥塞控制和资源分配
问题: 资源分配
第 7 章: 应用
问题: 应用需要自己的协议
第 8 章: 高级主题
无线和移动网络
多媒体网络
网络管理
网络安全
基本概念和课程概述

## Slide 177: 课程内容的组织
第 1 章: 概述
问题: 如何构造一个网络
第 2 章: 直连网络
问题: 物理上相连的主机
第 3 章:网络互联
问题: 并非所有的网络都是直连的
第 4 章: 高级网络互联
问题: 存在多个网络
第 5 章: 端到端协议
问题: 进程间通信
第 6 章: 拥塞控制和资源分配
问题: 资源分配
第 7 章: 应用
问题: 应用需要自己的协议
第 8 章: 高级主题
无线和移动网络
多媒体网络
网络管理
网络安全
-177-
需求1的解决方案,
计算机连通导致的问题:
从简单到复杂

## Slide 178: 课程内容的组织
-178-
第 1 章: 概述
问题: 如何构造一个网络
第 2 章: 直连网络
问题: 物理上相连的主机
第 3 章:网络互联
问题: 并非所有的网络都是直连的
第 4 章: 高级网络互联
问题: 存在多个网络
第 5 章: 端到端协议
问题: 进程间通信
第 6 章: 拥塞控制和资源分配
问题: 资源分配
第 7 章: 应用
问题: 应用需要自己的协议
第 8 章: 高级主题
无线和移动网络
多媒体网络
网络管理
网络安全
需求 2 的解决方案,
高性价比的分组交换网络,
路由选择及拥塞控制

## Slide 179: 课程内容的组织
-179-
第 1 章: 概述
问题: 如何构造一个网络
第 2 章: 直连网络
问题: 物理上相连的主机
第 3 章: 网络互联
问题: 并非所有的网络都是直连的
第 4 章: 高级网络互联
问题: 存在多个网络
第 5 章: 端到端协议
问题: 进程间通信
第 6 章: 拥塞控制和资源分配
问题: 资源分配
第 7 章: 应用
问题: 应用需要自己的协议
第 8 章: 高级主题
无线和移动网络
多媒体网络
网络管理
网络安全
需求 3 的解决方案,
向不同的应用提供通用服务

## Slide 180: 课程内容的组织
-180-
由 物理层和应用层带来的挑战,
网络使用的问题
第 1 章: 概述
问题: 如何构造一个网络
第 2 章: 直连网络
问题: 物理上相连的主机
第 3 章: 网络互联
问题: 并非所有的网络都是直连的
第 4 章: 高级网络互联
问题: 存在多个网络
第 5 章: 端到端协议
问题: 进程间通信
第 6 章: 拥塞控制和资源分配
问题: 资源分配
第 7 章: 应用
问题: 应用需要自己的协议
第 8 章: 高级主题
无线和移动网络
多媒体网络
网络管理
网络安全

## Slide 181: 挑战: 关于本课程的学习
  计算机网络技术发展迅速
  课程中只讨论小数据，而网络工业界需要处理大数据
  本课程并不涉及安全、可靠性等问题
  大规模开放式在线课程
    edX
    Coursera (http://www.coursera.com)
    Udacity
    中国大学慕课(https://www.icourse163.org/)
    学堂在线(http://www.xuetangx.com/)
  推荐慕课课程
    Networks: Friends, Money, and Bytes (Prof. Mung Chiang at Princeton University) https://www.coursera.org/learn/friends-money-bytes/
    Software Defined Networking (Prof. Nick Feamster at Princeton University) https://www.coursera.org/learn/sdn

## Slide 182: 谢谢！
黑晓军
华中科技大学
电子信息与通信学院
Email: heixj@hust.edu.cn
网址： http://cloud.eic.hust.edu.cn:8084/~heixj/

## Slide 183: 参考资料
Chapter 1 in L. L. Peterson and B. S. Davie, Computer Networking: A System Approach (5th edition), Morgan Kaufmann, 2012
Chapter 1 in James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach (6th edition), Pearson Education Inc., 2012
吴功宜，计算机网络（第3版）,清华大学出版社，2011